Существование различных систем мер способно так же как и наличие различных языков и диалектов создавать определённые трудности. Так страны, которые приняли метрическую систему вынуждены сталкиваться с рядом неметрических систем и осуществлять перевод величин из одной системы в другую. В России наиболее  известен английский дюйм. Метрическое выражение русского дюйма, равно точно 2,54 см.(25,4мм) При копировании иностранной техники размеры, исходно выраженные в дюймах, часто пересчитываются в метрическую систему не точно, а из расчета 2,5 см за дюйм, что нередко впоследствии создаёт  проблемы с совместимостью узлов разного происхождения. Кроме всего прочего постоянно возникает путаница, так как существует такое понятие как трубный дюйм ,используемый в частности для определения размера труб .Например, если взять трубу

на 1" (один дюйм), то наружный диаметр не равен 25,4 мм. И тут начинается

путаница - "разговоры" о трубных дюймах. Сейчас проясним этот вопрос. Если Вы посмотрите на параметры трубной цилиндрической резьбы, то заметите, что наружный диаметр (при одном дюйме) равен 33,249 мм, а не 25,4.Номинальный диаметр резьбы условно отнесен к внутреннему диаметру трубы, а резьба нарезается на наружном диаметре. Вот мы и получаем диаметр - 25,4 мм + две толщины стенки трубы ≈ 33,249 мм. Это и есть искомый трубный дюйм. Т.о. если мы говорим о пересчёте дюймов в миллиметры, то учитывая такие вот тонкости, удобно пользоваться переводной таблицей приведённой в данной статье.

| Дюймы | мм | Дюймы | мм | Дюймы | мм | Дюймы | мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,3969 |  | 11,9062 |  | 23,4156 | 1 | 44,450 |
|  | 0,7937 |  | 12,3031 |  | 23,8125 | 1 | 45,244 |
|  | 1,1906 |  | 12,7000 |  | 24,2094 | 1 | 46,038 |
|  | 1,5875 |  | 13,0969 |  | 24,6062 | 1 | 46,831 |
|  | 1,9844 |  | 13,4937 |  | 25,0031 | 1 | 47,625 |
|  | 2,3812 |  | 13,8906 | 1 | 25,400 | 1 | 48,419 |
|  | 2,7781 |  | 14,2875 | 1 | 26,194 | 1 | 49,213 |
|  | 3,1750 |  | 14,6844 | 1 | 26,988 | 1 | 50,006 |
|  | 3,5719 |  | 15,0812 |  | 27,781 | 2 | 50,800 |
|  | 3,9687 |  | 15,4781 |  | 28,575 |  | 63,500 |
|  | 4,36,56 |  | 15,8750 |  | 29,369 | 3 | 76,200 |
|  | 4,7625 |  | 16,2719 |  | 30,163 |  | 88,900 |
|  | 5,1594 |  | 16,6687 |  | 30,956 | 4 | 101,600 |
|  | 5,5562 |  | 17,0656 |  | 31,750 |  | 114,300 |
|  | 5,9531 |  | 17,4625 |  | 32,544 | 5 | 127,000 |
|  | 6,3500 |  | 17,8594 |  | 33,338 |  | 139,700 |
|  | 6,7469 |  | 18,2562 |  | 34,131 | 6 | 152,400 |
|  | 7,1437 |  | 18,6531 |  | 34,925 |  | 165,100 |
|  | 7,5406 |  | 19,0500 |  | 35,719 | 7 | 177,800 |
|  | 7,9375 |  | 19,4469 |  | 36,513 | 8 | 203,200 |
|  | 8,3344 |  | 19,8437 |  | 37,306 | 9 | 228,600 |
|  | 8,7312 |  | 20,2406 |  | 38,100 | 10 | 254,00 |
|  | 9,1281 |  | 20,6375 |  | 38,894 | 12 | 304,80 |
|  | 9,5250 |  | 21,0341 |  | 39,688 | 15 | 381,00 |
|  | 9,9219 |  | 21,4312 |  | 40,481 | 20 | 508,00 |
|  | 10,3187 |  | 21,8281 |  | 41,275 | 25 | 635,00 |
|  | 10,7156 |  | 22,2250 |  | 42,069 | 30 | 762,00 |
|  | 11,1125 |  | 22,6219 |  | 42,863 | 40 | 1016,00 |
|  | 11,5094 |  | 23,0187 |  | 43,656 | 50 | 1270,00 |